1. 規格：

1.1用途 : 適用於華碩L7000系列筆記型電腦

1.2適用CPU : 壓入治具 Intel Pentium MMX MMO(MMC1)

拔取治具 Intel Pentium MMX, Pentium II MMO (MMC1)

1.3尺寸：長270mm(L)×寬100mm(W)×高23mm(H)

1.4材質：塑膠鋼(白色)、不鏽鋼

1.5外觀：如圖示

- 支撐架             d. 活動拉柄(白色)

- 卡勾               e. 握把(白色)

- 行程調整螺絲       f. 握把鎖付螺絲

1.6行程：活動拉柄拉到底時勾棒距支撐架的距離

D= 6.0mm±0.2mm 如圖1

1.7圖4所示為CPU壓入治具

1.8本治具已申請專利，仿冒必究。

2. 使用前準備及校驗：

使用前確認操作人員及工作環境是否做防靜電措施，檢查治具外觀是否有異樣，支撐架及卡勾是否變形。使用前請確認行程是否正確 ( D=6.0mm±0.2mm )，並遵照使用說明操作。本治具僅提供一便利的方式來拆卸及安裝筆記型電腦CPU，對不當使用所造成的損害不負任何責任。

3. 行程調整(出廠已調整)

3.1欲調整勾棒行程時，請鬆開握把鎖附螺絲(圖2)，並取下握把。

3.2調整行程調整螺絲(圖3)，使D=6.0mm±0.2mm (預設值)。

4. 使用說明：

4.1 CPU拆卸

4.1.1將治具插入位置(2)，如圖5所示。定位後垂直立起。

4.1.2拉動活動拉柄，CPU即脫離。

4.1.3取出CPU，動作完成。

4.2 CPU安裝

4.2.1 將CPU置於主機板正確位置。確認CPU螺絲孔與主機板螺絲固定柱對齊。

4.2.2如圖4，使用CPU壓入治具壓位置(1)，將主機板完全壓入主機板插座中。

# Text boxes

b.

a.

圖2.  握把鎖付螺絲

c.

圖1.  活動拉柄拉到底時卡勾

距支撐架的距離

D= 6.0mm±0.2mm

f.

e.

d.

圖3.  行程調整螺絲

圖4.  CPU壓入治具

位置(1)

圖5.  位置(2)